РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА

На правах рукописи

# АНЧУТИНА Елена Анатольевна

СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ СОСТАВА ПРИРОДНЫХ СРЕД

Специальность 02.00.02 – аналитическая химия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Иркутск-2007

Работа выполнена в лаборатории оптического спектрального анализа и стандартных образцов

Института геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук

Научный руководитель: доктор химических наук, с.н.с. Петров Лев Львович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

## Смагунова Антонина Никоновна

доктор технических наук, профессор

Молчанова Елена Ивановна

Ведущая организация: ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологи» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Защита диссертации состоится 29 мая  в 10 часов на заседании диссертационного совета Д 212.074.03 при Иркутском государственном университете по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126, химический факультет ИГУ

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ИГУ

Отзывы на автореферат в двух экземплярах высылать по адресу:

664033, г.Иркутск-3, ул. К.Маркса, 1, ИГУ, химический факультет, ученому секретарю диссертационного совета Скорниковой С.А.

Автореферат разослан ____апреля 2007 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

к.х.н., с.н.с.                                                                             Скорникова С.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Данные о составе веществ природного происхождения являются необходимой информацией при фундаментальных и прикладных исследованиях, выполняемых в геологии, геохимии и других науках, в сферах природопользования, при разработках и контроле технологических процессов и экологическом мониторинге окружающей среды. Основным средством обеспечения правильности аналитической информации при таких исследованиях является использование стандартных образцов (СО) состава природных сред – особым образом подготовленных веществ, материал для которых отобран в полевых условиях и представляет собой определенный компонент окружающей среды (горная порода, минерал, растение и т.д.), с достаточно достоверно установленными значениями содержания элементов/компонентов в нем. Использование СО недостаточного качества при градуировании методик количественного химического анализа и контроле правильности их результатов влечет за собой ложную цепь аналитических сравнений и, в конечном счете, неверные выводы. Улучшение качества СО может быть достигнуто через выявление и понимание сущности закономерных ошибок, возникающих в процессе создания СО, и является важным звеном прогресса аналитической химии в целом.

Цель работы – предложить способы улучшения качества многоэлементных стандартных образцов состава природных сред. Для этого решались следующие задачи:

- Определить критерии выбора лабораторий–участниц межлабораторных экспериментов (МЛЭ).

- Разработать алгоритм предварительной (до вычисления аттестованных характеристик) обработки выборок результатов аттестационных исследований.

- Разработать способы подтверждения правильности полученных аттестованных значений.

Научная новизна работы

- Предложена модификация рейтингового критерия Abbey для оценки квалификации лабораторий-участниц МЛЭ, состоящая в замене параметра, с помощью которого формируют интервалы содержания при вычислении критерия, на значение допустимой погрешности аттестации.

- Для определения рейтинга лаборатории предложено использовать оценку ее информационной способности, учитывающую количество элементов, аналитические интервалы и методы, освоенные лабораторией.

- Разработан алгоритм предварительной экспертизы результатов МЛЭ, основанный на совмещении статистического и аналитического подходов, который обеспечивает корректность установления аттестованных характеристик при аттестации стандартных образцов состава природных сред.

- На основе рассмотрения большого объема фактических данных, показано, что для оценки правильности предварительных и окончательных аттестованных значений содержания микроэлементов в многоэлементных СО состава природных сред и при отсутствии СО, аналогичных разрабатываемым, возможно использование эксперимента по сличению разрабатываемых СО с государственными/сертифицированными СО (ГСО/CRM) схожего состава при условии согласованности разрабатываемых СО с ГСО/CRM по основным (макро-) элементам. Критерием согласованности служит как визуальная интерпретация согласованности, так и коэффициент детерминации , установленный для основных (макро-) элементов ≥0,97, для микроэлементов ≥0,95.

Практическая значимость работы

При сопоставлении алгоритмов установления метрологических характеристик СО, изложенных в различных редакциях ГОСТ 8.532 (1985 и 2002 годов), показано, что последний алгоритм снижает влияние промахов на оценку аттестованного значения, что повышает возможность аттестации СО на большее число элементов.

Модифицированный критерий Abbey и оценка информационной способности лабораторий были применены для определения рейтинга лабораторий, участвовавших в межлабораторной аттестации государственных стандартных образцов (ГСО) состава черных сланцев СЧС-1 (№8549-2004) и СЛг-1 (№8550-2004) и СО состава гранат-биотитового плагиогнейса ГБПг-1.

Предложенный алгоритм предварительной обработки данных МЛЭ позволяет устанавливать корректные значения содержания элементов в СО состава природных сред, выборки результатов по которым часто имеют асимметричный и резкоасимметричный вид распределения. Алгоритм был применен при аттестации ГСО СЧС-1 и СЛг-1 и доаттестации по редкоземельным и редким элементам ГСО состава траппа СТ-2А (№8671-2005) и габбро эссекситового СГД-2А (№8670-2005). Последовательность обработки результатов МЛЭ (построение гистограмм и оценка параметров первичных, усеченных и конечных выборок данных) включена в отчет по аттестации СО ГБПг-1, разработка которого выполнялась в рамках проекта «Оптимальная система стандартных образцов состава природных и техногенных сред региона озера Байкал» (Грант РФФИ №01-03-97201, окончен в 2003 г.), соисполнителем которого был автор.

Проверка согласованности разрабатываемых СО с ГСО схожего состава (при отсутствии аналогичных ГСО) использовалась для подтверждения правильности аттестованных значений ГСО состава золотосодержащих руд СЗР-3 (№8815-2006) и СЗР-4 (№8816-2006) и предварительно установленных аттестованных значений СО состава листа березы ЛБ-1, травосмеси луговой Тр-1 и элодеи канадской Эк-1 (все вышеперечисленные образцы разработаны или разрабатываются в настоящий момент ИГХ СО РАН). Разработка СО ЛБ-1, Тр-1 и ЭК-1 осуществляется согласно согласованной теме КООМЕТ №293/RU/03 «Создание и применение стандартных образцов составов растительных и животных тканей и сухого остатка воды» (начата в 2003 г.), ответственным исполнителем которой является автор.

На защиту выносятся:

- Способ рейтинговой оценки по информационной способности лаборатории при планировании МЛЭ.

- Способ рейтинговой оценки с использованием модифицированного критерия Abbey по итогам участия лаборатории в предыдущих МЛЭ или межлабораторных сравнительных испытаниях.

- Алгоритм предварительной экспертизы результатов МЛЭ.

- Способ подтверждения правильности установленных аттестованных значений проверкой согласованности разрабатываемых СО с ГСО схожего состава (при отсутствии аналогичных ГСО) с помощью визуальной оценки согласованности и по значению коэффициента детерминации.

Личный вклад автора. Основные результаты, изложенные в диссертационной работе, получены лично автором. Постановка задачи определения рейтинговых оценок лабораторий и алгоритмизации предварительной обработки выборок данных МЛЭ осуществлялась под руководством д.х.н. Петрова Л.Л., который также принимал участие в обсуждении всех выводов. Остальные соавторы совместных публикаций принимали участие в получении экспериментальных данных.

Апробация работы

Материалы работ докладывались на следующих конференциях: Некоторые современные проблемы геохимии и аналитического обеспечения: Конференция молодых ученых’98 (г.Иркутск, 1998 г.); Второй международный Сибирский геоаналитический семинар «INTERSIBGEOCHEM2001» (г.Иркутск, 2001 г.); Всероссийская конференция «Актуальные проблемы аналитической химии» (г.Москва, 2002 г.); 7-ая международная конференция по ядерным методам в науках о жизни NAMLS7 (г.Анталия, Турция, 2002 г.); Международный форум «Аналитика и аналитики». (г.Воронеж, 2003 г.); 5-ая Международная конференция по анализу геологических и природных материалов «Geoanalysis 2003» (г.Рованиеми, Финляндия, 2003 г.); 9-ый Международный симпозиум по биологическим и природным стандартным образцам «BERM9» (г.Берлин, Германия, 2003 г.); V Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2003» с международным участием (г. С.-Петербург, 2003 г.); Научная конференция молодых ученых ИНЦ СО РАН «Современные проблемы геохимии» (г. Иркутск, 2004 г.); VII Конференция «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (г. Новосибирск, 2004 г.); Международный симпозиум по метрологии в химии (г.Пекин, Китай, 2004 г.); Международная конференция «Аналитическая химия и химический анализ (AC&CA-05)» (г.Киев, Украина, 2005 г.); IV Международная конференция по неорганическому анализу объектов окружающей среды (г.Пардубице, Чехия, 2005 г.); Всероссийская конференция с международным участием «Стандартные образцы в измерениях и технологиях». (г.Екатеринбург, 2006 г.); Международный конгресс по аналитической химии ICAS-2006 (г.Москва, 2006 г.); 6-ая Международная конференция по анализу геологических и природных материалов «Geoanalysis 2006» (г.Пекин, Китай, 2006 г.).

Автор является соисполнителем научно-исследовательских работ (НИР) по аттестации ГСО состава черных сланцев СЧС-1 и СЛг-1, габбро эссекситового СГД-2а, траппа СТ-2а,  золотосодержащих руд СЗР-3 и СЗР-4 (регистрационные номера по Государственному реестру ГСО РФ 8549-2004, 8550-2004, 8670-2005, 8671-2005, 8815-2006 и 8816-2006, соответственно), ответственным исполнителем НИР по аттестации СО состава гранат-биотитового плагиогнейса (отчет проходит экспертизу Головного органа Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии).

Публикации

По теме диссертации опубликовано 25 печатных работ, из них 7 статей.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Изложена на 147 страницах машинописного текста, включает в себя 17 таблиц, 73 рисунка. Кроме того, имеется 3 Приложения. Список литературы состоит из 122 наименований.

Благодарности.  Автор выражает благодарность своему научному руководителю, д.х.н. Петрову Льву Львовичу за поддержку и советы при выполнении работы; Сокольниковой Юлии Владимировне, к.х.н. Чупариной Елене Владимировне и ведущему технологу Пахомовой Наталье Николаевне за совместный эксперимент по сличению; к.ф.-м.н. Кузнецовой Альбине Ивановне за прочтение диссертации и ценные советы.

Критерии выбора лабораторий, участвующих в межлабораторных экспериментах

При планировании межлабораторных экспериментов для получения аналитической информации в процессе аттестации стандартных образцов целесообразно определить круг лабораторий, выполняющих многоэлементный анализ высокого качества несколькими методами и показавших себя с наилучшей стороны по итогам предыдущих МЛЭ. Для оценки лабораторного рейтинга был применен модифицированный нами критерий Abbey [Abbey, 1980], - :

где  - число результатов определений содержания элементов, попадающих в интервал Cатт ( (доп (Сатт – аттестованное значение и (доп – допустимая погрешность аттестованного значения); - число результатов, попадающих в интервалы Cатт – (доп÷Cатт – 1,5(доп, и Cатт + (доп÷Cатт + 1,5(доп; – число результатов, попадающих в интервалы Cатт – 1,5(доп÷Cатт – 2(доп, и Cатт + 1,5(доп÷Cатт + 2(доп;  – число результатов, попадающих за пределы данных интервалов. Допустимая погрешность рассчитывается как 1/3 от интервальной оценки допустимых средних квадратических отклонений результатов количественного анализа.

Как видно из формулы (1), процедура рейтинговой оценки включала в себя разделение результатов, представленных каждой лабораторией, в зависимости от «попадания» в тот или иной интервал содержания, сформированный с учетом допустимой погрешности аттестованного значения (x, y, z, n). В отличие от рейтингового критерия Abbey, связанного со значением стандартного отклонения, предложенный критерий не зависит от числа результатов в выборке.

Модифицированный рейтинг  был применен для оценки качества работы лабораторий, участвовавших в аттестационных исследованиях ГСО СЧС-1 и СЛг-1 и СО ГБПг-1. В качестве значения Cатт для СО ГБПг-1 принималось предварительно установленное по итогам МЛЭ аттестуемое значение. Участвуя в нескольких последовательных МЛЭ, стабильно работающая лаборатория должна показывать приблизительно одинаковый или улучшающийся со временем лабораторный рейтинг. На деле же лаборатория-участница нескольких МЛЭ может дать резко отличающиеся друг от друга рейтинговые оценки, что можно видеть на рис. 1. Круглыми метками, соединенными линией, показаны рейтинговые оценки для лабораторий, участвовавших  в аттестации СО ГБПг-1, ромбовидными и треугольными метками показаны оценки, полученные для некоторых из них, давших вклад в аттестацию ГСО СЧС-1 и СЛг-1, соответственно. Как видно, в некоторых случаях, различие в рейтинговых оценках может быть значительным, напр., для лабораторий под кодами 149 и 253 – от -0,46 до +0,79 и -0,64 до +0,92, соответственно.

Дополнительно к нахождению рейтингового критерия оценивалась информационная способность лабораторий Iлаб (формула (2)) как энтропия сложной системы, характеризующая число возможных состояний этой системы [Вентцель, 1962]. Для вычисления информационной способности использовали информацию об аналитических возможностях лабораторий:

(2)

где ni,j=Сmax/Сmin, а Сmax и Сmin – верхняя и нижняя границы аналитического интервала, указанного в аттестате аккредитации или в представленной по запросу информации об аналитических возможностях лаборатории для i-го элемента, определенного j-ым методом; N1 – количество элементов, определяемое лабораторией, используя N2 методов.

По своей сути информационная способность – это теоретически найденный потенциал лаборатории, т.е. свойство, которым лаборатория обладает изначально, а рейтинг отражает то, что лаборатория дает на «выходе», по окончании процесса межлабораторного эксперимента. Таким образом, рейтинговая оценка показывает эффективность использования аналитического потенциала, присущего каждой лаборатории. Сопоставление значений оценки информационной способности и рейтингового критерия представлено на рис. 2. Числа возле каждой точки указывают количество результатов, представленных отдельной лабораторией.

Наиболее перспективными в рассмотренном примере являются лаборатории под шифрами «4» и «9». В этих лабораториях освоены несколько методов анализа, что количественно отражает высокий показатель информационной способности, и, участвуя в трех последовательных аттестациях, они имеют примерно одинаковый положительный рейтинговый критерий. Выбор участников МЛЭ по аттестации стандартных образцов основывается на требованиях к качеству выдаваемых результатов. Поэтому при планировании следующих МЛЭ необходимо приглашать лаборатории, имеющие положительный рейтинговый показатель по итогам участия в предыдущих аттестационных исследованиях, а при оценке возможностей новых лабораторий-участниц опираться на их высокую информационную способность.

# Алгоритм предварительной обработки результатов МЛЭ

ГОСТ 8.532-2002 предложил новую схему установления метрологических характеристик по данным МЛЭ. Она обладает рядом преимуществ перед алгоритмом, предписываемым ранее действовавшим ГОСТ 8.532-85. В частности, за счет вычисления аттестованной характеристики через весовые коэффициенты, снизилось влияние результатов, резко отличающихся от диапазона содержания, в котором сосредоточено основного количество результатов, что повышает возможность аттестации СО на большее число элементов. Тем не менее, в ряде случаев, например, при разработке СО состава природных сред, виды распределения полученных данных часто резко асимметричны (или даже многомодальны), главными причинами чего являются сложный макросостав образцов и то, что содержание большинства определяемых микроэлементов находится вблизи предела обнаружения применяемых методик. Поэтому прямое следование процедуре ГОСТ 8.532-2002, как правило, не дает достоверных оценок содержания элементов, и в таких случаях необходимы дополнительные усилия, направленные на  осмысление действительного уровня содержания элементов.

На основе ранее разработанных общих подходов к оценке результатов МЛЭ [Лонцих, 1988] и определенных закономерностей функций распределения результатов в аналитических интервалах методик выполнения измерений [Петров, 2001], а также рассмотрения возможностей разных статистических методов при обработке данных предложена система оценок, обеспечивающая корректность установления аттестованных значений при асимметричных видах распределения результатов аттестационных исследований. Обработка результатов МЛЭ представлена следующим алгоритмом:

- Рассмотрение протоколов анализа СО на соответствие требованиям организаторов МЛЭ, формирование выборки данных и упорядочивание результатов в порядке возрастания от минимального до максимального (согласно п.п. 4.9-5.2 ГОСТ 8.532-2002).

- Построение и анализ гистограмм и «boxplott» [Тъюки, 1981] распределения результатов. Исключение явных «промахов» и результатов, отличающихся от уровня содержания остальных результатов в выборке на порядок и выше.

- Оценка параметров выборки данных МЛЭ – медианы М, среднего арифметического Сср, меры скошенности Аю= (а также асимметрии и эксцесса).

- В случае симметричного распределения (Аю~0) – вычисляют аттестованных характеристик согласно ГОСТ 8.532-2002. В случае асимметричного распределения:

  - Вычисляют медианы результатов, полученных с помощью отдельных методов.

  - Последовательно исключают результаты, находящиеся вне основного сосредоточения данных выборки до получения симметричного распределения (Аю→0). При этом обязательно соблюдается правило: методами, с помощью которых получены результаты, признанные сомнительными, должны быть представлены и результаты в «усеченной» выборке. Если в процессе приведения выборки к симметричному виду исключаются все результаты, выполненные конкретным методом, то должно существовать объяснение возможной систематической погрешности результатов, основанное на знаниях об аналитических особенностях определения содержания рассматриваемого элемента в образце данного состава, используя конкретную методику.

После каждого цикла исключений сомнительных результатов – повторное построение гистограммы и «boxplott» и рассмотрение по п. 4.2.

5. В случае дву- и более модального распределения результатов необходимо определить реальный уровень содержания элемента с помощью следующих критериев:

– «экспертного» результата, т.е. результата, полученного методикой с установленными показателями качества при определении содержания рассматриваемого элемента в изучаемых видах проб и с пределами обнаружения, по крайней мере, на полпорядка ниже минимального значения в рассматриваемой выборке.

– сходимости результатов, полученных с помощью двух методик, основанных на разных физических принципах, например, атомно-абсробционная спектрометрия (ААС) и инструментальный нейтронно-активационный анализ (ИНАА); масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) с предварительным переведением пробы в раствор и рентгенофлуоресцентный анализ (РФА).

Результаты, классифицируемые в МЛЭ как «меньше предела обнаружения», также должны быть приняты во внимание при принятии решения о реальном уровне содержания элемента в аттестуемом образце.

Диаграммы в виде «boxplott» [Тъюки, 1981], представленные совместно с гистограммами распределения результатов на рис.3а-д, дают возможность получения графического описания распределения данных, учитывающего только исходные данные без каких-либо предположений о характере распределения. Построения начинают от медианы выборки данных (М – отмечена незакрашенным прямоугольником), по одну и другую сторону от которой откладываются отрезки, равные значениям медиан упорядоченных рядов данных от минимального результата до М – М25 – и от М до максимального результата в выборке – М75. Расстояние от М25 до М75 составляет «длину ящика». Длина «уса» составляет 1,5 длины ящика. Все результаты, попадающие в диапазон от конца «уса» до двух длин ящика, считаются «выбросами» (отмечены сферическими закрашенными точками), вне этого диапазона – экстремальными (отмечены ромбовидными закрашенными точками). Медианы выборки результатов, полученных каждым из применяемых методов, оцениваются для того, чтобы выяснить, не дает ли какой-нибудь метод анализа систематическое завышение или занижение результата определения содержания элемента.

Применение данного алгоритма рассмотрено на примере установления аттестованного значения содержания Sr в ГСО состава черного сланца СЧС-1 (табл. 1, рис. 3а-д).

| Таблица 1 |
| --- |
|  | Выборка данных МЛЭ для Sr в ГСО СЧС-1 |  |
| № | Шифр | Результат, | № | Шифр | Результат, | № | Шифр | Результат, |
|  | метода | млн-1 |  | метода | млн-1 |  | метода | млн-1 |
| 1 | АЭС | 100 | 16 | ИСП-МС | 147 | 30 | РФА | 160 |
| 2 | АЭС | 100 | 17 | РФА | 148 | 31 | ИСП-МС | 164 |
| 3 | ААС | 123 | 18 | ИСП-АЭС* | 150 | 32 | ИНАА | 165 |
| 4 | ААС | 124 | 19 | РФА | 150 | 33 | ААС | 170 |
| 5 | ИСП-МС | 124 | 20 | ИНАА | 150 | 34 | АЭС | 180 |
| 6 | ИСП-МС | 126 | 21 | ИСП-МС | 150 | 35 | АЭС | 182 |
| 7 | ААС | 130 | 22 | РФА | 150 | 36 | РФА | 186 |
| 8 | ИСП-МС | 137 | 23 | РФА | 150 | 37 | АЭС | 200 |
| 9 | АЭС | 140 | 24 | РФА | 152 | 38 | АЭС | 200 |
| 10 | ИСП-МС | 143 | 25 | ИСП-АЭС* | 152 | 39 | АЭС | 226 |
| 11 | РФА | 144 | 26 | РФА | 154 | 40 | ИСП-МС | 244 |
| 12 | РФА | 144 | 27 | РФА | 156 | 41 | ИСП-АЭС* | 280 |
| 13 | РФА | 144 | 28 | РФА | 160 | 42 | РФА | 339 |
| 14 | РФА | 144 | 29 | РФА | 160 | 43 | ПФ | 2650 |
| 15 | РФА | 146 |  |  |  |  |  |  |

Максимальный результат выборки 2650 млн-1, полученный пламенно-фотометрической (ПФ) методикой (табл. 1), был исключен из выборки как явный промах, не показан на диаграммах и не учитывался при статистической

обработке. Гистограмма распределения результатов определения Sr в ГСО СЧС-1 (рис. 3а) – левоасимметрична (Аю=+0,08). Диаграмма «boxplott» указывает на три экстремальных результата и четыре «выброса». Конечная выборка, полученная последовательным усечением согласно рис. 3а-д,  составлена из результатов от 130 млн-1 до 170 млн-1 и представляет собой симметрично распределенные результаты (рис. 3д, Аю=0). Большинство результатов, полученных с помощью атомно-эмиссионной спектрометрии (АЭС), попали в число исключенных (как минимальных, так и высоких). Три из них (два из которых минимальные), выполнены АЭС методикой в приближенно-количественном варианте, т.е. с погрешностью измерений до 50% отн. Применение количественной методики АЭС определения Sr в горных породах включает возможное измерение сигнала по двум линиям, одна из которых используется при ожидаемом уровне содержания Sr до 150 млн-1, другая от 150 млн-1 и выше. Таким образом, можно сделать предположение, что данное значение (150 млн-1) не попадает в оптимальную аналитическую область при регистрации как той, так и другой линии, что вызвало смещение результата.

Предложенный алгоритм основан на совмещении статистического и аналитического подходов, дающих возможность оценить вид распределения данных выборки по статистическим параметрам и учитывающих особенности количественного анализа образцов природного происхождения.

Оценка правильности аттестуемых значений   содержания элементов в разрабатываемых СО проверкой их согласованности с СО схожего состава

Стандартные образцы состава природных сред – всегда новый тип материала, и для них не существует аналогичных по составу СО более высокого ранга. Для оценки правильности предварительных (полученных в процессе МЛЭ) и окончательных (полученных по завершению аттестационных исследований) аттестованных значений содержания микроэлементов в многоэлементных СО состава природных сред в отсутствии аналогичных разрабатываемым СО предложено использовать эксперимент по сличению разрабатываемых образцов с государственными СО (ГСО) и сертифицированными СО (CRM) схожего состава при условии их согласованности по основным (макро-) элементам. Оценка правильности аттестуемых значений была осуществлена для растительных СО состава листа березы ЛБ-1, травосмеси луговой Тр-1 и элодеи канадской ЭК-1, разрабатываемых в ИГХ СО РАН.

В одинаковых условиях получали градуировочные характеристики для разрабатываемых СО и ГСО (CRM), анализируя с помощью ИСП-МС и РФА методик, и графически их сопоставляли. Для ГСО,  CRM и исследуемых СО применялась единая техника пробоподготовки и анализа. Градуировочные графики построены как зависимость интенсивности сигнала Int от опорных значений содержания С, либо для диапазона содержания больше одного порядка как зависимость lg(Int) от lg(C) (напр., рис. 4 – 7). Линейный тренд проведен с учетом всех данных по всем образцам, включая результаты по разрабатываемым СО. Для исследуемых СО данные на графике представлены как опорное значение ±10% отн. в качестве доверительного интервала. Оценку согласованности по основным и микроэлементам вели как по значению коэффициента детерминации , так и визуально по градуировочным графикам, построенным с учетом опорных значений для исследуемых СО (среднее арифметическое, среднее взвешенное или медиана выборки данных) и аттестованных (сертифицированных) значений для выбранных ГСО/CRM. Для графиков по основным элементам  должно быть не менее 0,97, по  микроэлементам ≥0,95, тем не менее, это, конечно, рекомендуемые значения, т.к. в каждом случае необходимо учитывать аналитические возможности определения конкретного элемента конкретной методикой

С учетом всех возможных влияний на результаты анализа, связанных с различием в элементном, компонентном и гранулометрическом составах рассматриваемых комплектов СО, можно говорить о хорошей согласованности этих комплектов при определении содержания основных элементов (≥0,98) (рис. 4). Анализ построенных градуировочных графиков для микроэлементов дал возможность утверждать, что предварительные аттестованные значения содержания Al, Ba, Br, Ca, Ce, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Nd, P, Pb, Rb, Sобщ, Sc, Si, Sm, Sr, V, Y, Zn для разрабатываемых СО ЛБ-1, Тр-1 и ЭК-1 установлены корректно (≥0,96,  напр., рис. 5, 6). Чтобы уверенно говорить о реальном уровне содержания B, Be, Cd, Dy, Gd, La, Lu, Mo, Ni, Pr, Tb, Ti, U, Yb, Zr (напр., рис. 7а, б) необходимо получить дополнительную аналитическую информацию или применить другие способы подтверждения правильности аттестованных значений их содержания.

Таким образом, для оценки правильности аттестуемых значений доказана возможность применения эксперимента по сличению при отсутствии СО, аналогичных разрабатываемым. Выбранные для сличения СО должны удовлетворять условию согласованности с разрабатываемыми СО по основным (макро-) элементам, численно представленному по значению коэффициента детерминации : для графиков по основным элементам  должно быть ≥0,97, по микроэлементам ≥0,95.

Заключение

В результате проведенных исследований предложено несколько способов обработки результатов МЛЭ,  направленных на улучшение качества СО состава природных сред. В частности, рассмотрение результатов МЛЭ согласно предложенному алгоритму позволило аттестовать СО СЧС-1 и СЛг-1 в ранге государственных по содержанию таких трудноанализируемых элементов, как золото и серебро; а применение проверки согласованности  СО с ГСО схожего состава при отсутствии аналогичных ГСО подтвердило правильность установленных аттестованных значений для ГСО СЗР-3 и СЗР-4. Основные результаты сводятся к следующему:

- Сопоставлены алгоритмы установления метрологических характеристик СО, изложенные в различных редакциях ГОСТ 8.532 (1985 и 2002 годов). Показано, что алгоритм редакции 2002 г. снижает влияние результатов, резко отличающихся от диапазона содержания, в котором сосредоточено основного количество результатов выборки, что повышает возможность аттестации СО на большее число элементов. Однако при статистической обработке выборок резко асимметричного вида процедура, изложенная в ГОСТ 8.532-2002, не всегда дает достоверную оценку содержания элементов, что объясняет необходимость в предварительной (до статистической) обработке  данных для выявления недостоверных результатов и обоснованного исключения их из дальнейших вычислений.

- Разработан алгоритм предварительной экспертизы результатов МЛЭ, повышающий корректность установления метрологических характеристик при аттестации СО состава природных сред. Алгоритм основан на оценке степени асимметрии распределения аттестационных результатов для каждого элемента/компонента с помощью построения диаграмм распределения результатов и определения параметров выборки данных (медианы, среднего арифметического, критериев асимметриии и эксцесса); при асимметричных видах распределений – последовательное исключение результатов, находящихся вне диапазона содержания, в которых находится большинство результатов выборки, до получения симметричного распределения с обязательным выполнением правила: методами, с помощью которых получены результаты, признанные сомнительными, должны быть представлены и результаты в «усеченной» выборке. Если исключили все результаты, выполненные конкретным методом, то должно существовать обоснованное объяснение возможности систематической погрешности результатов при определении содержания рассматриваемого элемента в образце данного состава, используя конкретную методику.

Алгоритм был применен при аттестации ГСО СЧС-1 и СЛг-1, СО ГБПг-1 и доаттестации по редкоземельным и редким элементам ГСО СТ-2А и СГД-2А.

- Для оценки рейтинга лабораторий, участвующих в межлабораторных экспериментах, применен модифицированный критерий Abbey. Процедура оценки включала в себя распределение результатов, представленных каждой лабораторией, в зависимости от «попадания» в тот или иной интервал, сформированный с учетом допустимой погрешности аттестованного значения. В отличие от прежнего критерия, основанного на распределении результатов сертификационных исследований по интервалам, сформированным в зависимости от значения стандартного отклонения, предложенный критерий не зависит от количества результатов в выборке, что дает возможность объективной оценки рейтинга лаборатории, регулярно участвующей в МЛЭ или межлабораторных сравнительных испытаниях.

Применив модифицированный критерий Abbey и оценку информационной способности лабораторий, оценен рейтинг лабораторий, участвовавших в межлабораторной аттестации ГСО СЧС-1 и СЛг-1 и СО ГБПг-1.

- Предложено использовать эксперимент по сличению разрабатываемых СО с государственными/сертифицированными СО (ГСО/CRM) схожего состава при условии их согласованности по основным (макро-) элементам для оценки правильности предварительных (полученных в процессе МЛЭ) и окончательных (полученных по завершению аттестационных исследований) аттестованных значений содержания микроэлементов в многоэлементных СО состава природных сред и при отсутствии ГСО, аналогичных разрабатываемым. Степень согласованности предложено оценивать по значению коэффициента детерминации , для основных элементов  установленный  ≥0,97, для микроэлементов ≥0,95.

Предложенный способ использовался для подтверждения правильности аттестованных значений ГСО СЗР-3 и СЗР-4 и предварительно установленных аттестованных значений СО ЛБ-1, Тр-1 и Эк-1 (все вышеперечисленные образцы разработаны или разрабатываются в настоящий момент ИГХ СО РАН).

# Основные печатные работы по теме диссертации

- Петров, Л.Л. Разработка коллекции многоэлементных СО состава природных и техногенных сред региона оз. Байкал / Л.Л. Петров, Ю.Н. Корнаков, Л.А. Персикова, Е.А. Анчутина, В.Е. Суслопарова, В.А. Шибанов // Геология и геофизика. – 2000. – Т. 41. – С. 583-588.

- Petrov, L.L. Optimization of an interlaboratory program for the certification of a multi-element plagiogneiss reference material / L.L. Petrov, E.A. Anchutina, Yu.N. Kornakov, L.A. Persikova, V.E. Susloparova, V.A. Shibanov // Spectroсhimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. – 2003. – Т. 58B. – № 2, 3. – C. 265-275.

- Петров, Л.Л. Коллекция стандартных образцов состава природных сред Института геохимии СО РАН. Состояние, проблемы, перспективы / Л.Л. Петров, Ю.Н. Корнаков, Л.А. Персикова, Е.А. Анчутина, В.Е. Суслопарова, И.Н. Федорова, В.А. Шибанов // Аналитика и контроль. – 2003. – № 1. – Т. 7. – С. 74-82.

- Petrov, L.L. Multielement standard samples of Black Shale / L.L. Petrov, Yu.N. Kornakov, I.Ya. Korotaeva, E.A. Anchutina, L.A. Persikova, V.E. Susloparova, I.N. Fedorova, V.A. Shibanov // Geostandards and Geoanalytical Research. – 2004. – T. 28. – № 1. – C. 89-103.

- Anchutina, E.A. Criteria to select laboratories to be participated in interlaboratory investigation based on rank assessments / E.A. Anchutina, L.L. Petrov // International conference “Analytical chemistry and chemical analysis (AC&CA-05)”. Book of abstracts. – Киев (Украина), 2005. – C. 33.

- Anchutina, E.A. Conformity of plant reference materials being developed by the institute of geochemistry SB RAS with some ones created by another developers / E.A. Anchutina, J.V. Sokolnikova, E.V. Chuparina, L.L. Petrov, N.N. Pakhomova // International conference on inorganic environmental analysis. Proceedings of the IV conference.  – Пардубице (Чешская республика), 2005. – C. 221-223.

- Анчутина, Е.А. Сравнение алгоритмов статистической обработки данных межлабораторных экспериментов, изложенных  в государственных стандартах ГОСТ 8.532-85 и ГОСТ 8.532-2002 / Е.А. Анчутина, Л.Л. Петров // Аналитика и контроль.  – 2006. – Т. 10. – № 1. – С. 98-105.

- Анчутина, Е.А. Особенности разработки многоэлементных стандартных образцов состава природных сред. Обоснование предварительной экспертизы выборок данных межлабораторного эксперимента (часть 1) / Е.А. Анчутина, Л.Л. Петров // Стандартные образцы. – 2006. – № 3. – С. 26-31.

- Анчутина, Е.А. Особенности разработки многоэлементных стандартных образцов состава природных сред. Алгоритм обработки выборок данных межлабораторного эксперимента (часть 2) / Е.А. Анчутина, Л.Л. Петров // Стандартные образцы. – 2006. – № 4. – C. 27-42.

# Comments

…по всем точкам, включая точки, соответствующие разрабатываемым СО

# Text boxes

(1)

г)

д)

в)

б)

а)

Рис. 3. Диаграммы распределения  результатов определения содержания Sr (С, млн-1) в ГСО СЧС-1 для а) исходной;  б), в) и г) промежуточных и д) конечной выборок данных

9

б)

Рис. 2. Сопоставление информационной способности I и рейтингового критерия R’’

б)

Рис. 1. Рейтинг лабораторий, участвовавших в аттестации СО ГБПг-1 и ГСО СЧС-1 и СЛг-1

а)

б)

Рис. 7. Градуировочный график для определения содержания бериллия (а) и диспрозия (б) с помощью ИСП-МС. Линейный тренд проведен только с учетом значений содержания в CRM GSV1-4 (для общего графика R2<0,90). Результаты для разрабатываемых СО представлены как размах в результатах выборки.

Рис. 6. Градуировочный график для определения содержания лития с помощью ИСП-МС.

Рис. 5. Градуировочный график для определения содержания брома с помощью РФА.

*Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой

Рис. 4. Градуировочный график для определения содержания кальция методами а) ИСП-МС и б) РФА

4